## Slide 1: Общее описание продукта
GEA Farm Technologies
Базовый тренинг DairyProQ

## Slide 2
Общее описание продукта
Модуль доильного места DairyProQ

## Slide 3: Общее описание продукта
Модуль доильного места DairyProQ
Разделяет места
Позиционирует животных
Размещает в себе все компоненты для автоматического процесса доения

## Slide 4: Общее описание продукта
Размещение компонентов в модуле доильного места
Блок управления местом (PCU)
Модуль руки с противовесом
Модуль CIP-промывки
Модуль доения
ID
Модуль дипования
Доильный аппарат (Milkrack)
1
5
2
4
3
6

## Slide 5: Общее описание продукта
1. Управление местом (PCU)
Находится в верхней части модуля доильного места, защищен зеленым пластмассовым кожухом
На каждом месте находится PC с подключением в Ethernet, цифровыми и аналоговыми разъемами, CAN-Bus (Controller Area Network) и слотом для SD-карты памяти (Secure Digital Memory Card)
Операционная система Linux

## Slide 6: Общее описание продукта
2. Модуль руки
1) корпус с тарированным противовесом
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
эл.мотор (48V) для передвижения по вертикали
эл.мотор (48V) для передв.по горизонтали
эл.мотор для движения доильн.аппарата
защита ремня
Левая направляющая шина
Правая направляющая шина
Стальная лента связанная с рукой робота
Рука робота ("верхняя рука")
10) Стержень д.аппарата ("нижняя рука»)
10
1
9
6
8
3
5
4
2
7

## Slide 7: Общее описание продукта
3. Модуль CIP-промывки
CIP-промывка (Clean in place) водой, сжатым воздухом, перуксусной кислотой
Парковочная позиция доильного аппарата
Дюзы для промывки доильного аппарата снаружи

## Slide 8: Общее описание продукта
Управление
пульсатор (на задн.плане)
3)
4)
5)
6)
Клапана управления
Датчик цвета/электропроводности
Измерение надоя
Молочные клапана (хорошее/плохое молоко) (на заднем плане)
7) Kick-Off-датчик (на заднем плане)
4. Молочный модуль
4
7
6
2
3
1
5

## Slide 9: Общее описание продукта
Клапана управления
Управление цепью
3)
Клапан управл.BBB предохр.клапаном (FDA: до&после; EU: до
Очистка камеры сжатым воздухом
Клапан дипсредства (FDA: до&после; EU: до и после очистки сосков)
BBB-предохранительные клапаны
6
5
4
3
2
1
US -версия
6
5
4
3
2
1
EU -версия
6. Модуль обработки сосков

## Slide 10: Общее описание продукта
Рука
Камера формата TOF
кожух
шланги
Рука с тросами
Стаканы с сосковой резины
1
2
3
6
4
5
7. Доильный аппарат (Milkrack)

## Slide 11: Общее описание продукта
Коммутация устройств
Менеджмент стада
Управление всеми процессами на доильном месте
Управление вращением
Каждое доильное место работает как автономная единица, независимо от других мест.

## Slide 12: Общее описание продукта
CAN
RS-485
8 входов/
34 выхода (напорные & дозиров.клапаны)
6 входов/ 14 выходов напорн.клапаны)
Ethernet
Модуль доения
Модуль робота
электропроводность
Дип-модуль
кровь
Поток молока
надой
DT70R
DT60C
MQU
WAGO
K-Bus
Ethernet
8 входов
коммуникация
внутри модуля места

## Slide 13: Общее описание продукта
Пульт управления
Дисплей LED
зеленый, желтый и красный светодиод
Клавиши START- STOP

## Slide 14: Общее описание продукта
Сменный сервисный модуль
Модульный принцип внутри
Собрано и протестировано на заводе-изготовителе

## Slide 15: Общее описание продукта
Модульный принцип снаружи
Применение DairyProQ в разным доильных системах (например, Side-by-Side, бокс робота)

## Slide 16: Общее описание продукта
Внутренняя коммутация
данные
RS 485 DPNetB
CANopen
Kbus
Ethernet-камера
Ethernet-сеть
управление
Модуль подачи дипсредства
CIP-промывка
PCU
Пульт управления
Привод сетей питания
Все кабели и шланги сертифицированы CE-, UL/CSA-, 3A- FDA
Версии EU и US: обмен модулей

## Slide 17
Общее описание продукта
DairyProQ - Q 5

## Slide 18: Общее описание продукта
платформа
PerFormer
  Все рынки кроме USA
  Электромотор с автом.натяжителем
  Ходовая часть с 2,3 ходовыми роликами на доильное место
(обычно на 1 место приходится 2,0 ролика, т.е. теперь их больше на 15%)
  Защитный фартук под полом
• Размеры:28,32,36,40,44,50,56,60,66,72,80
CX 360 Design
  Стандарт в USA – кроме опций
  Электропривод
• Размеры: 28, 40, 60, 72, 80 в 2015
Туннель во внутр.помещение

## Slide 19: Общее описание продукта
Cx 360 – исполнение
PerFormer - исполнение

## Slide 20: Общее описание продукта
Передняя рамка на каждом доильном месте
3 регулировки к коровам разной длины
Возможно доение смешанных стад голштинов и джерсеев

## Slide 21: Общее описание продукта
ID - PPID (идентификация на доильном месте)
Разные варианты:
  наножная
  нашейная
  ушная

## Slide 22: Общее описание продукта
Управление доильной каруселью
OPR - IPC
Управление входом/выходом
подгонщик
Farm Management "DairyNet"
CCU
RCU
Сортировка/селекция

## Slide 23: Общее описание продукта
Модули управления вращением
1. RCU = блок управления каруселью
2.
3.
OCU = панель управления оператора
CCU = центральная панель управления
(центр.блок управления)
1
3
2

## Slide 24: Общее описание продукта
RCU
CCU
OCU
система

## Slide 25: Общее описание продукта
Пульт управления
Корпус из нерж.стали
Управление подгонщиком (новинка)
Устанавливается на стене или на полу

## Slide 26: Общее описание продукта
Наблюдение за каруселью на дисплее Touchscreen (DPView 2.0)
21-дюймовый тачскрин-монитор с индикацией зоны входа-выхода доильной карусели
  Информация о статусе места в реальном времени (подключение, доение, BackFlush, стоп)
  Важная информация о конкретной корове в центре
  Информация о производительности карусели в левой рамке

## Slide 27: Общее описание продукта
Визуализация процесса с помощью DairyProView
iPad
смартфон
Touch PC/ планшет
Контроль за системой посредством разным коммуникационных средств

## Slide 28: Общее описание продукта
Входные ворота
Приводятся в действие сжатым воздухом
  Блокируют доильное место для сервиса

## Slide 29: Общее описание продукта
Помощь корове для выхода
Занавес из цепей
Прибор низкого напряжения для мелких животных (собак)

## Slide 30: Общее описание продукта
Вокруг карусели
Сервисное помещение
Селекционный отсек
  Не подоенные коровы
  Незавершенные доения
2
1

## Slide 31: Общее описание продукта
Решетки по кругу
Ширина 700 мм

## Slide 32: Общее описание продукта
Система вращающегося сцепления
Напорный молокопровод 2 дюйма к главному танку
Напорный молокопровод (Dumpline) к канализации
Мультиборд: вода, дипсредство, перуксусная кислота, воздух
Главный вакуумопровод и распределение на молочной колбе
Электропитание 400V
Ethernet-соединение

## Slide 33: Общее описание продукта
Транспортировка молока
1) Главный молокопровод для товарного молока, молозива
и нетоварного молока в зависимости от группы животных
Трубопровод 3" (28-60 мест)
Трубопровод 4" (72-80 мест)
2 молочных колбы на 130 литров (исключение 1 колба на 28 мест!)
1

## Slide 34: Общее описание продукта
Транспортировка молока
Линия для отвода промывочной воды после очистки сосков, первого молока и молока с признаками крови
  3 уклона для всех размеров
  2 молочных колбы на 70 литров (исключение 1 колба на 28 мест!!)
2

## Slide 35: Общее описание продукта
Транпортировка молока
Напорный молокопровод 2« для всех размеров карусели
Промывочный трубопровод 2« для всех размеров каруселей

## Slide 36: Общее описание продукта
Транспортировка молока
Автоматический дисковый клапан (вода)
Автомат.дисковый клапан (молоко)
Автоматический дроссельный клапан для режимов доения и промывки
Молочные насосы для применения в США и EC

## Slide 37: Общее описание продукта
Электроснабжение внутри карусели
1 блок питания на каждые 20 мест
Модуль расширения на каждые 4 места (в зависимости от размера карусели)

## Slide 38: Общее описание продукта
Промывка исключительно системой промывки CompassPlus
Центр контроля
Применение разных приборов дозировки в зависимости от концепции промывки
Разные объемы емкостей для воды в зависимости от размера установки

## Slide 39
Общее описание продукта
Промывка с помощью CompassPlus

## Slide 40: Общее описание продукта
Обращение с молоком, нетоварным молоком и промывочной водой
Напорный молокопров. от AR
Напорный молокопровод к главному танку
Обратный трубопровод
к главному танку
Напорный молокопровод для нетоварного молока от AR
Обратная линия
Слив
Линия промывки

## Slide 41: Общее описание продукта
Конструкция молочного фильтра
Рамка двойного фильтра 33 x 2" с запорными вентилями для замены фильтра во время работы установки
Рамка одиночного фильтра, опция

## Slide 42: Общее описание продукта
опция: кормление
2 вида комбикорма

## Slide 43
Общее описание продукта
опция: резиновые маты

## Slide 44: Общее описание продукта
опция: Backup-Antrieb
1 доп.привод на 1 платформу
дооборудование
RCU-шкаф управления с макс. 6 приводными станциями на платформу (CE/UL/CSA)

## Slide 45: Общее описание продукта
Емкость для сбора воды/молока
Емкость для сбора молока/воды на 455, 605 и 795 л ( в зависимости от размера установки и охладителя)

## Slide 46: Общее описание продукта
обзор:
DairyProQ Q5
Service- Konzept
Доильная карусель
Модуль доильного места